广东思迪嘉鞋业有限公司扩建项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月19日，广东思迪嘉鞋业有限公司组织验收监测单位江门市东利检测技术服务有限公司、环保设施设计、施工单位深圳市隆盛辉机械设备有限公司等单位及专业技术专家组成了验收工作组，根据广东思迪嘉鞋业有限公司扩建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于揭阳市榕城区东山新林村寨前田片（工业区），不新增用地，新增建筑面积13787平方米，扩建后占地面积12333平方米，总建筑面积21787平方米。项目主要包括扩建EVA车间、质检仓储车间、综合楼等。扩建后年生产塑料鞋1200万双，原有产品再生塑料颗粒不再生产。

建设内容和规模：

项目主要工程内容明细一览表

| 工程名称 | 内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 注塑车间（C栋） | 建筑面积约5292m2，布设注塑机、粉碎机、搅拌机、包装流水线等 | 原有基础扩建 |
|  | 吹气车间（B栋） | 建筑面积约3675m2，布设吹气注塑机、包装流水线等 | 原有基础扩建 |
|  | EVA车间（D栋） | 建筑面积约5740m2，布设EVA注塑机、吹气注塑机、包装流水线等 | 新增 |
| 配套工程 | 质检、仓储车间（E栋） | 建筑面积约2808m2，布设注塑机等 | 新增 |
|  | 办公楼（A栋） | 建筑面积约1520m2，作为办公使用 | 原有 |
|  | 综合楼（F栋） | 建筑面积约2752m2，主要为仓库、活动室、会议室等 | 新增 |
| 公用工程 | 供水 | 市政供水，用水量28680m3/a | \ |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后，排入揭阳市区污水处理厂处理。 | \ |
|  | 供电 | 市政供电，用电36万kW·h/a | \ |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水，隔油隔渣及三级化粪池处理后排入揭阳市区污水处理厂处理。 | 隔油池及三级化粪池依托现有项目 |
|  | 废气处理 | 3套“水喷淋+UV光解等离子净化+活性炭吸附”处理装置，3个废气排放口 | 新增 |
|  |  | 1套“水喷淋+UV光解等离子净化+活性炭吸附”处理装置（1台风机、1个排放口） | 原有 |
|  | 危险废物暂存间 | 项目C栋西南侧，建筑面积约50m2 | 原有 |

项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 扩建前 | 增减量 | 扩建后 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能型伺服带自动开模吹气注塑机 | / | 32台 | +36台 | 68台 | B栋1层16台，C栋1层10台，D栋1层10台，E栋2-3层32台 |
| 2 | EVA射出成型注塑机 | OUYE | 2台 | +3台 | 5台 | D栋1层10台 |
|  |  | OUYE-SDJ | 1台 | +4台 | 5台 |  |
| 3 | 注塑成型机（配件） | 海星HXF160 | 0 | +15台 | 15台 | C栋1层15台 |
| 4 | 流料机 | / | 10台 | -10台 | 0台 | / |
| 5 | 搅拌机 | / | 10台 | +12台 | 22台 | C栋4层22台 |
| 6 | 粉碎机 | / | 4台 | +6台 | 10台 | C栋1层4台、4层6台 |
| 7 | 包装流水线 | / | 3条 | +24条 | 27条 | B栋2-5层12条（4条带贴胶），C栋2-3层5条（2条带贴胶），D栋2-4层10条（3条带贴胶） |

（二）建设过程及环保审批情况

环保审批情况：原有项目已于2006年4月5日取得了揭阳市环境保护局审批意见，于2007年9月4日取得了揭阳市环境保护局对揭阳市思迪嘉鞋业有限公司的再生塑料粒及塑料鞋生产项目的验收，同意该项目环保设施投入使用，2016年5月5日揭阳市思迪嘉鞋业有限公司变更厂名为广东思迪嘉鞋业有限公司。广东思迪嘉鞋业有限公司扩建项目于2016年8月建成，由于企业内部原因未办理环评手续，广东思迪嘉鞋业有限公司针对项目存在环评手续不全等问题，根据生态环境部《关于固定污染源排污限期整改有关事项的通知》（环评〔2020〕19 号）文件内容，于2020年8月15日委拖天津天祥达环境科技有限公司编制环境影响报告表，2021年3月22日取得揭阳市生态环境局榕城分局关于广东思迪嘉鞋业有限公司扩建项目环境影响报告表的批复（揭市环（榕城）审[2021]7号）。2021年6月24日取得排污许可证（编号：9144520077097117XG），环保设施于2021年6月1日与主体工程同时建成并投入试运行。

（三）投资情况

项目总投资3350万元，其中环保投资255万元。

（四）验收范围

本次验收的范围为项目的建设内容及配套建设的环境保护设施等。具体验收范围见下表。

表1   项目验收内容情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 项目位于揭阳市榕城区东山新林村寨前田片（工业区），扩建后占地面积12333平方米，总建筑面积21787平方米，主要生产设备为节能型伺服带自动开模吹气注塑机68台、EVA射出成型注塑机10台、注塑成型机（配件）15台、搅拌机22台、粉碎机10台、包装流水线27条。项目主要从事塑料鞋生产，年生产塑料鞋1200万双。项目总投资3350万元人民币，其中环保投资255万元。 | 本项目位于揭阳市榕城区东山新林村寨前田片（工业区），中心地理坐标（N23°34'27.00"，E 116°19'60.00"），扩建后占地面积12333平方米，总建筑面积21787平方米，主要生产设备为节能型伺服带自动开模吹气注塑机68台、EVA射出成型注塑机10台、注塑成型机（配件）15台、搅拌机22台、粉碎机10台、包装流水线27条。项目主要从事塑料鞋生产，年生产塑料鞋1200万双。项目总投资3350万元人民币，其中环保投资255万元。 |
| 污染防治设施和措施 | 1、废水：加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统，生产废水经处理达标后回用于生产，不得外排。生活污水经处理达标后排入揭阳市区污水处理厂。 生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂的进水水质标准较严值。 | 1、项目冷却用水、喷淋用水循环使用，不外排。扩建后项目产生的污水主要为生活污水。 生活污水经三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及污水处理厂进水要求较严者后经市政管网排入揭阳市区污水处理厂处理。 |
|  | 2、废气：严格落实各项大气污染物防治措施。按照《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气(2020)33号)要求，严格做好项目范围内挥发性有机物治理工作。优化厂区布局，做好车间及生产线密闭措施，加强无组织排放源的控制和管理，最大限度减少无组织排放废气。进一步优化废气处理工艺，废气应经集气罩+水喷淋+UV光解+活性炭吸附净化处理后通过15m高排气筒排放，确保废气处理效率符合要求、排放浓度稳定达标。 废气排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相应标准。 | 2、本项目废气包括注塑有机废气、贴胶有机废气、投料粉尘废气。 本项目配套4套“水喷淋+UV光解等离子净化+活性炭吸附”处理装置，对设备废气产生部位设置集气罩，经集气罩收集后（收集效率达90%），经废气处理装置处理后，引入厂房顶部的30m高排气筒高空排放。VOCs处理后可以达到《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)第二时段排放限值要求；HCl、颗粒物处理后可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值。 |
|  | 3、噪声： 强化噪声治理措施。选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用隔声、减震、消声等治理措施，确保厂界噪声达标排放。运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。 | 3、本项目营运期的主要噪声源来自节能型伺服带自动开模吹气注塑机、EVA射出成型注塑机、注塑成型机、搅拌机、离心风机、包装线、碎料机等设备运行时产生的噪声，源强为56～76dB(A)，对主要噪声源采取以下的措施： ①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②落实设备基础减振以及厂房隔声：A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；应对设备基础进行减振。B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。 ③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。 通过采取以上措施，基本可确保本项目厂界外1m处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
|  | 4、固体废物：按照“减量化、资源化、无害化”的要求妥善做好固体废物的分类收集、处置工作。项目产生的废包装桶、废UV灯管、废活性炭等危险废物，应交由具有相应危险废物经营资质的单位进行无害化处理，并按要求办理转移联单手续。其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 按规范要求设置收集装置和建设危险废物临时贮存场所。危险废物临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单要求，防止造成二次污染。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001)及其2013年修改单的要求。 | 4、本项目固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。由于厂区内固体废物种类复杂、污染性质不同，因此需要对各类废物进行分类收集，项目在厂区西南侧设一固废暂存所，占地面100m2，分为危险废物专用暂存库和一般固废暂存库。按照废物的性质及主要成分采取下列几类措施进行处置： （1）危险废物 本项目按《危险废物贮存污染控制标准》在厂内设置危险废物专用暂存库，项目营运期产生的危险废物主要有废包装桶、废UV灯管、废活性炭，不同种类的危险废物应收集后分开暂存，贴好标签，并设有隔断，避免混放造成相互污染，增大回收处理处置的困难。库房地面设置防渗，墙壁防火处理，墙角设防溢流槽。 按《危险废物贮存污染控制标准》相关规定：危险固体废物在室内堆存，做到防风、防雨、防晒；在固体废物存储站中不同种类的危险废物分开存放，并设有隔断；存储站地面涂有大于2mm厚的环氧树脂防渗；固体废物存储站设有雨水管网，防止雨水流到危险废物堆里。 危险废物废活性炭委托惠州东江威立雅环境服务有限公司进行安全处置，废包装桶、废UV灯管委托惠州市东江环保技术有限公司进行安全处置。 （2）一般固体废物 一般工业固废包括边角料及次品，收集存储于一般固废暂存库房内，定期粉碎回用于注塑工序。生活垃圾袋装后集中存放在厂内垃圾桶内，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。 综合上述，本项目采取的固（液）体废弃物处理处置措施，安全有效，并且去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。 |
| 环境风险防范 | 强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。加强化学品和危险废物的存放和使用管理，制定环境风险事故防范和应急预案并报生态环境部门备案，落实有效的事故风险防范和应急措施，设置不小于50m3的事故应急池，确保任何事故情况下废水不排入外环境，有效防止风险事故等造成环境污染，确保环境安全。 | 项目已制定突发环境事件应急预案，同时配备了必要的事故防范设施和50m3的应急事故池。 |
| 总量控制要求 | 项目主要污染物总量控制指标：挥发性有机污染物2.929吨/年。 | 主要污染物VOCs排放量为2.929吨/年，SO2、NOx排放量为0，COD、氨氮经区域平衡替代，排放量为0，符合揭阳市生态环境局榕城分局总量控制要求。 |

二、工程变动情况

项目建设内容与环评及批复不存在变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目冷却用水、喷淋用水循环使用，不外排。扩建后项目产生的污水主要为生活污水。

生活污水经三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及污水处理厂进水要求较严者后经市政管网排入揭阳市区污水处理厂处理。

（二）废气

本项目废气包括注塑有机废气、贴胶有机废气、投料粉尘废气。

本项目配套4套“水喷淋+UV光解等离子净化+活性炭吸附”处理装置，对设备废气产生部位设置集气罩，经集气罩收集后（收集效率达90%），经废气处理装置处理后，引入厂房顶部的30m高排气筒高空排放。VOCs处理后可以达到《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)第二时段排放限值要求；HCl、颗粒物处理后可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值。

（三）噪声

本项目营运期的主要噪声源来自节能型伺服带自动开模吹气注塑机、EVA射出成型注塑机、注塑成型机、搅拌机、离心风机、包装线、碎料机等设备运行时产生的噪声，源强为56～76dB(A)，对主要噪声源采取以下的措施：

①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

②落实设备基础减振以及厂房隔声：A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；应对设备基础进行减振。B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。

③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。

通过采取以上措施，基本可确保本项目厂界外1m处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）固废

本项目固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。由于厂区内固体废物种类复杂、污染性质不同，因此需要对各类废物进行分类收集，项目在厂区西南侧设一固废暂存所，分为危险废物专用暂存库和一般固废暂存库。按照废物的性质及主要成分采取下列几类措施进行处置：

（1）危险废物

本项目按《危险废物贮存污染控制标准》在厂内设置危险废物专用暂存库，项目营运期产生的危险废物主要有废油漆桶（900-041-49）、废活性炭（900-039-49）、废紫外光管（900-023-29），不同种类的危险废物应收集后分开暂存，贴好标签，并设有隔断，避免混放造成相互污染，增大回收处理处置的困难。库房地面设置防渗，墙壁防火处理，墙角设防溢流槽。

按《危险废物贮存污染控制标准》相关规定：危险固体废物在室内堆存，做到防风、防雨、防晒；在固体废物存储站中不同种类的危险废物分开存放，并设有隔断；存储站地面涂有大于2mm厚的环氧树脂防渗；固体废物存储站设有雨水管网，防止雨水流到危险废物堆里。

危险废物废活性炭委托惠州东江威立雅环境服务有限公司进行安全处置，废包装桶、废UV灯管委托惠州市东江环保技术有限公司进行安全处置。

（2）一般固体废物

一般工业固废包括边角料及次品，收集存储于一般固废暂存库房内，定期粉碎回用于注塑工序。生活垃圾袋装后集中存放在厂内垃圾桶内，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

综合上述，本项目采取的固（液）体废弃物处理处置措施，安全有效，并且去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范：项目做好对车间、废气治理设施、危废间等的地面硬化、防渗、防漏工作，可以有效地防止对地下水造成污染，已编制突发环境事件应急预案并完成备案，同时配备了必要的事故防范设施和应急事故池，可以有效附防止风险事故等造成的环境污染。

（六）总量控制

主要污染物VOCs排放量为2.929吨/年，SO2、NOx排放量为0，COD、氨氮经区域平衡替代，排放量为0，符合揭阳市生态环境局榕城分局总量控制要求。

四、环境保护设施验收监测结论

项目主要环保设施有生活污水处理设施，废气处理设施，噪声隔声降噪措施等。建设单位安排专门的环境安全管理人员对上述环保设施定期维护，各环保设施均正常运行。

江门市东利检测技术服务有限公司于2021年3月18日~19日连续两日对本项目进行了现场监测，验收期间，项目试运行生产，主要设备均处于正常工作状态，工况负荷达到75%，根据验收监测报告，主要结果如下：

1、废水：项目冷却用水、喷淋用水循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及污水处理厂进水要求较严者后经市政管网排入揭阳市区污水处理厂处理。

2、废气：本项目废气包括注塑有机废气、贴胶有机废气、投料粉尘废气及无组织废气。

本项目配套4套“水喷淋+UV光解等离子净化+活性炭吸附”处理装置，对设备废气产生部位设置集气罩，经集气罩收集后（收集效率达90%），经废气处理装置处理后，引入厂房顶部的30m高排气筒高空排放。各排放口VOCs处理后的排放浓度符合《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)第二时段排放限值要求；HCl、颗粒物处理后的排放浓度符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值。

无组织VOCs排放浓度符合《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)无组织排放监控浓度限值要求；HCl、颗粒物处理后的排放浓度符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声：噪声排放符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废：项目产生的危险废物废活性炭委托惠州东江威立雅环境服务有限公司进行安全处置，废包装桶、废UV灯管委托惠州市东江环保技术有限公司进行安全处置；一般固体废物分类收集存储于一般固废暂存库房内，库房进行水泥固化防渗并封闭，定期粉碎回用于注塑工序。生活垃圾袋装后集中存放在厂内垃圾桶内，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

5、总量控制

主要污染物VOCs排放量为2.929吨/年，SO2、NOx排放量为0，COD、氨氮经区域平衡替代，排放量为0，符合揭阳市生态环境局榕城分局总量控制要求。

综上，本项目环境保护设施调试效果较好。

五、工程建设对环境影响

根据验收监测结果可知，项目废水、废气、噪声均能满足验收标准要求，固体废物环保设施基本落实了环评及其批复文件的要求，对环境影响较小。

六、验收结论

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函〔2017〕1945号），验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，验收组认为建设项目环保设施基本落实了环评及其批复文件的要求，同意该扩建项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、切实做好项目的环境保护管理工作，加强各项环保设施的日常维护与管理，确保处理设施正常运行，落实生产废水回用处理措施，废气、噪声、生活污水等各项污染物持续稳定达标排放；按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处理处置工作，并做好危险废物的收集、分类贮存、合法转移工作及相应的台账管理工作，确保不造成二次污染。

2、按照《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函〔2017〕1945号）要求，及时主动公开竣工环保验收信息，完成全国建设项目竣工环境保护验收信息平台信息录入。

八、验收人员信息

验收组成员名单

|  | 单位 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 广东思迪嘉鞋业有限公司 |  |  |  |
| 验收监测单位 | 江门市东利检测技术服务有限公司 |  |  |  |
| 环保设施设计、施工单位 | 深圳市隆盛辉机械设备有限公司 |  |  |  |
| 专家 | 揭阳市废物污染控制中心 |  |  |  |
| 专家 | 广东省揭阳生态环境监测站 |  |  |  |
| 专家 | 广东源生态环保工程有限公司 |  |  |  |

广东思迪嘉鞋业有限公司

2021年9月19日