建设项目环境影响报告表

项目名称：普宁市生态环境基础设施项目——英歌山（大坝）污

水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）

建设单位（盖章）： 普宁市城市管理和综合执法局

编制日期： 2020年3月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

#### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 普宁市生态环境基础设施项目——英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 普宁市城市管理和综合执法局 |
| 法人代表 | 黄伟文 | 联系人 | 陈克添 |
| 通讯地址 | 普宁市城市管理和综合执法局 |
| 联系电话 | 15218671188 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 515345 |
| 建设地点 | 广东省普宁市大坝镇 |
| 立项审批部门 | 普宁市发展和改革局 | 批准文号 | 普发改【2019】166号 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □技改 | 行业类别 及代码 | E4852 管道工程建筑 |
| 占地面积（平方米） | / | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 8186.70 | 其中：环保投 资（万元） | 240 | 环保投资占总投资比例 | 2.9% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 练江是粤东地区第三大河流和重要的母亲河之一，其污染问题由来已久，污染程度十分严重，引起了社会各界的高度关注。 随着普宁市人口的递增、人民生活水平的提高和工业的发展，练江流域水体污染日益加重。近几年来，市政府重视工业污染源的治理，使得工业废水量和排放污染物总量有一定程度的降低，但生活污水的处理率还较低，每天仍有大量生活污水未经处理就近排入练江支流、干流，导致其水环境遭受了较严重的污染。 练江流域包括池尾街道、流沙街道、燎原街道、大南山街道、下架山镇、军埠镇、占陇镇、南径镇、麒麟镇 9 个（街道）镇和云落、梅塘、大坝镇的部分地区。目前，普宁市正逐步完善区域内城区和村镇污水收集管网及处理设施的建设，强化区域内点源污染治理，推进普宁市练江流域综合整治任务落实。 目前普宁城区仅在流沙新河、流沙中河（普宁大道-污水厂）、白坑水、白马河（环市东路段）、环城北路（北二环）、环城东路等市区内主要河道及道路上敷设了截污主干管，截流城区主要的合流箱涵的污水。普宁城区合流箱涵上游多有水库水、山泉水汇入，流量较大，经过城区后形成了清污合流。截污管收集的污水普遍污染物浓度偏淡，造成污水处理厂污染物减排的效果不理想，同时受截污管收集水量所限，大量清污合流污水排至流沙新河及流沙中河，最终汇入练江，造成了区域内水体的污染，也造成下游练江水体一定程度恶化，加重了练江综合整治的难度。完善英歌山（大坝）污水处理厂配套官网工程已迫在眉睫。本工程主要为英歌山（大坝）污水处理厂配套管网工程，新建污水管网31.264km，其中DN300污水支管24.705km，DN400污水压力管5.07km，D500污水主管1.489km。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，本项目属于《建设项目环境保护分类管理名录》四十九、175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中“新建”，需编制环境影响报告表。建设单位委托广州巨恒环境工程有限公司进行环境影响评价工作。接受业主委托后，我司对项目现场及周围进行了实地踏勘和环境状况初步调查和资料收集工作，并依据项目特性编制了本环境影响评价报告表。 二、建设地点 本项目建设地点位于广东省普宁市大坝镇。 三、建设规模及内容 1、工程概况 根据《普宁市生态环境基础设施项目——英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）可行性研究报告》及其批复，本工程为普宁市大坝镇污水处理厂配套管网工程，本工程主要为英歌山（大坝）污水处理厂配套管网工程，新建污水管网31.264km，其中DN300污水支管24.705km，DN400污水压力管5.07km，D500污水主管1.489km，将收集的平林村、横山村、九江村、山顶村、大坝村、新锡村、葫芦地村和寨河村（包含大坝居委）的生活污水输送入S236省道的污水主干管处，通过S236省道下敷设的管网输送至英歌山污水处理厂进行处理。 污水干管主要敷设于现状村道及农田下，管道主要采用支护开挖施工和顶管方式施工，部分支管采用明槽开挖方式施工。开挖的沟槽将占用部分土地，施工完成后恢复土地原有用途；检查井处施工后需保留，近期不能恢复土地现有用途。 本工程总投资8186.70万元，其中工程直接费6646.17万元，工程建设其他费用796.29万元，预备费744.25万元。不计土地使用费及迁移补偿费。其中环保投资240万元。项目组成表见表1-1。 表1-1 项目组成表 工程内容 组成 建设内容及规模 主体工程 污水管网 新建污水管网31.264km，其中DN300污水支管24.705km，DN400污水压力管5.07km，DN500污水主管1.489km 附属工程 提升泵 本项目设计污水管道为重力流管道，无提升泵站； 检查井 设置砖砌Φ1000的检查井1014座； 检查井 设置砼Φ1000的检查井210座； 接合井 1座，位于压力管末端与现有污水管连接处，井内设1米消能沉井； 阀门及阀门井 N400及以上的控制阀门采用软密封偏心式方头法兰蝶阀，DN400以下控制阀门采用弹性座封闸阀，阀门阀体材质采用铸铁； 排气及排泥井 在输水管道相对低点，阀门间管段最低点设置泄水阀，用以排除管内沉 积物或检修时放空管道,排泥井就近与污水检查井连通； 环保工程 大气防护 设置临时围挡，洒水抑尘，物料和弃土家篷布遮挡。 地表水治理 合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工。 噪声治理 合理安排施工时间、选用低噪声设备，设置围挡。 固废治理 土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃土及时清运。 生态保护 施工结束后恢复临时占用土地原貌。 临时工程 临时材料堆放点 临时堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布。 临时弃土堆场 临时弃土堆场设置在管道路线，线性分布，弃土及时清运。 辅助工程 施工营地 施工人员均来自于当地人员，其食宿均依托附近城区已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地。 施工道路 管道基本位于现状道路，不新建施工便道。 取、弃土场 本项目挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设弃土场。 2、服务范围 （1）英歌山（大坝）污水处理厂配套管网建设工程服务范围为：平林村、横山村、九江村、大坝村、新锡村、葫芦地村和寨河村等8个村的生活污水（包含大坝居委），近期（至2025年）污水量1.38×104m3/d,远期（至2030年）污水量为4.08×104m3/d，本项目按2030年污水规模设计。 规划用地主要有：居住用地、公共设施用地、一类工业用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、特殊用地等。 3、排水体制 本项目服务区域现状以城镇与村庄相结合的形式为主，排水体制基本为雨、污合流制排水体制。若近期改造成雨、污分流体制，因投资大、施工拆迁困难等难以实施，建议旧有建成区宜以最终实现雨、污分流为目标，规划期内保留部分合流制，采用截流式合流制，旧城改建时应采用分流制。对于新建、扩建区域要加强管理审批，严格采用分流制。 综上所述，根据现有排水体制、《普宁市城市总体规划（2015~2035）》和《普宁市城市污水专项规划（2016-2030）》，确定本项目排水体制如下： （1）扩建、新建和改建区排水体制采用雨、污水分流制。 （2）已形成合流制管道地区，为减少工程投资和增加收水量，改造成为截流式合流制。在河涌排放口设截流设施，截流污水和部分初期雨水。同时考虑到合流制系统改造成为分流制系统比较困难，也需要相当长的时间，因此近期保持截流式合流制，远期逐步改造成分流制。 4、污水量预测 本项目纳污范围内近期（2025年）污水量：1.38×104m3/d m3/d，远期（2030年）污水量：4.08×104m3/d m3/d。 5、工程总体方案及施工组织 （1）英歌山（大坝）污水处理厂配套管网建设工程： 污水管网31.264km，其中DN300污水支管24.705km，DN400污水压力管5.07km，D500污水主管1.489km，总体布置方案： 1）平林村管网施工方案 平林村地势较低，不能直接汇入236省道的主管，需要沿着半径溪敷设至英歌山污水厂。 2）葫芦地村管网施工方案 葫芦地村地势东南高西北低，拟建管网主要敷设在南北两条主要的村道下，最终在西北角汇后直接接入S236省道主管。 3）寨河村管网施工方案 葫芦地村地势东高西低，且被S236省道分割。东部直接在村道敷设次干管接入S236省道主管；西部居民区需要在村子西侧和南侧外围道路敷设污水管，在西南角汇合沿村道接入横山村方向次干管。 4） 新锡村管网施工方案 新锡村总主村道位于村内南侧，村道于西侧与236省道交接。主村道北侧排水渠自东向西流动，汇入236省道东侧排水渠。村内居民生活污水随地势自北向南流入渠内。 5） 大坝村管网施工方案 大坝村位置镇区的中心区域，有较为简陋的排水系统。需要在325乡道、村子外部道路和村子中心道路敷设污水管收集大坝村的污水。并汇总后接入236省道处的主管。 6） 山顶村管网施工方案 山顶村村有较为简陋的排水系统，地势东高南西。山顶村村需要在村子的西外围道路敷设管道收集污水，并输送至大坝村污水次干管。 7）九江村管网施工方案 九江村东侧有一根大坝村的污水次干管，可以收集九江村的东侧污水，在西侧拟建一根次干管收集九江村西部的生活污水，并接入S236省道下的主干管。 8） 横山村管网施工方案 横山村污水管道敷设情况较为复杂。南部靠近镇中心区域污水管直接接入236省道处主干管；横山村西侧因地形原因需要通过村道直接向西接入污水厂；横山村北侧住户集中收集至半径溪处拟建的污水次干管，并转输寨河村生活污水。 图1-1 英歌山（大坝）污水处理厂配套管网（二期）布置示意图 （3）施工组织： 项目施工期间的交通组织与管理： ① 业主、施工等各部门密切配合，制定出维持交通秩序的管理办法。采用合同约束、经济制约、专人负责等手段，做好各施工路段的开工组织报告的审核，检查其施工组织是否完善合理，各项措施是否准备到位，一切就绪后方施工。 ② 施工单位落实好施工期间的交通秩序维持工作，安排专人管理负责，设必要的应急处理措施。发现问题时及时组织处理，保证道路的畅通和正常的交通秩序。 ③ 安排专人指挥交通，不可由司机自由行驶，避免出现抢道堵车现象。 6、附属构筑物及过河管形式 （1）检查井 为便于排除截污管中的气味和便于日后截污管维护，清疏、管理等工作，根据规范要求，每隔一定距离需设置一座检查井，检查井的设计按规范要求，井底设成流线形，便于污水在井中畅通，以防井中水流死角，从而形成淤塞现象。检查井设置距离要求见表1-2。 检查井主要有砖砌和钢筋混凝土两种。砖砌检查井适用于井深较小、结构稳定要求较低的情形；钢筋混凝土检查井适用于各种情况，按照形状分为圆形和方形，圆形检查井适用于管径小于d1000的管道，方形检查井适用于管径大于d800 管道。本工程推荐采用圆形钢筋混凝土检查井。 表1-2 检查井最大间距 管径火灌渠净高（mm） 最大间距 污水管道 雨水（合流）管道 200-400 40 50 500-700 60 70 800-1000 80 90 1100-1500 100 120 1600-2000 120 120 ＞2000 150 150 （2）接合井 在压力管道与重力流管道交接的地方应该设置接合井，目的是消能，使污水流速不致太大，造成对管道的冲刷。接合井采用圆形或者矩形，材料采用钢筋混凝土，在接合井内设1米消能沉井。 本工程在压力管末端与现有污水管连接处设一座结合井。 （3）阀门及阀门井 DN400及以上的控制阀门采用软密封偏心式方头法兰蝶阀，DN400以下控制阀门采用弹性座封闸阀。阀门阀体材质采用铸铁。输水管（渠）道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段，应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀门井。阀门井井面标高与设计路面齐平，阀门井采用钢筋混凝土结构，阀门井定位主要按管线标准横断面与道路桩号结合定位，其余非标准段阀门井按标注坐标方式定位。阀门井规格做法详见国家标准图集《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2）。 （4）排气及排泥井 1）压力输水干管在相对高点设置排气井,内置自动排气阀，以排除管内积聚空气。排气阀井规格做法详见国家标准图集《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2）。 2）在输水管道相对低点，阀门间管段最低点设置泄水阀，用以排除管内沉积物或检修时放空管道,排泥井就近与污水检查井连通，以便快速排泥；排泥井规格详见国家标准图集《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2）。 7、管材选择 管材的选用要因地制宜，合理选择管材对降低污水系统的造价和后期管道维护影响很大。一般应考虑技术、经济、施工条件和市场供应因素。根据目前普宁市各区域截污管网工程的实施，基本采用钢筋混凝土管材。本报告推荐管材如下： 当 d≤400mm采用双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE）、 d≥500采用钢筋混凝土管。当采用顶管施工，顶管管材采用钢管。工程特殊地段可以采用钢管。 8、施工方式 综合考虑现场施工条件、地质情况、工程造价以及工程进度等多方面因素，收集系统各单项施工方法定原则如下： 对于污水管管径较小、埋深不大、具备明挖敷管场地的管段，从减少工程造价的角度考虑，拟采用明挖施工为主的施工方法。 对于下穿河道和河涌的管段，一般采用围堰明挖施工方法。若埋深较大时亦可采用机械顶管施工。 对于穿越交通繁忙的马路，在不允许开挖的情况下，采用机械顶管施工。 对于埋深较深、管径较大、受地质条件、施工场地限制（不能封闭道路、开挖工作面不够）的管段，管道敷设考虑采用机械顶管施工。 根据以上原则，本项目主要采用明挖工法，开挖污水管底部管基土壤承载力不小于80 或100KPa 和非岩石时，不需要进行地基处理，采用原状土自然 基础形式，不用进行管基加固处理；对于下部存在较厚的淤泥层，开挖后地基承载力不能达到设计要求时，则对管基进行相应的加固处理，改良地基。在沟槽开挖完成后，再进行铺设管，铺管后马上进行中粗砂及覆土回填，保证相应的压实度及工程的顺利实施并修复开挖的路面。 本工程污水管道主要埋设于市政道路，埋深约2.5~5.0m，采用钢板桩支护 开槽埋管施工；局部穿越河道等污水管道段采用围堰施工或顶管施工。 9、管道基础处理 本工程管基处理原则如下： 1）管道应采用土弧基础。对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层；当地基土质较差时，可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分二层铺设，下层用粒径为 5~32 mm 的碎石，厚度 100~150 mm，上层铺中粗砂，厚度不小于 50 mm。对软土地基，当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。 2）管道基础中在承插式接口、机械连接等部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接头尺寸确定。在接头完成后，应立即用中粗砂回填密实。 10、主要工程量 （1）英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区） 主要工程量见下表1-3。 表1-3 英歌山（大坝）污水厂污水管网主要工程量一览表 名称 规格 材料 单位 数量 管道 DN300 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） m 24705 DN400 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） m 5070 DN500 钢筋混凝土管 m 1489 检查井 Φ1000 砖砌 座 1014 检查井 Φ1000 砼 座 210 四、劳动定员 项目施工期施工人员人数约为100人，施工人员均来自于当地人员，其食宿均依托附近城区已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地。 污水管网的维护仅需要管线维护检修工。根据《城市污水处理工程项目建设标准（2001 修订本）》的要求，同时考虑项目的工艺特点、技术水平和自动控制水平确定，本段污水管网养护可设置15名管线维护检修工人。 五、工程进度 作为点多面广的建设项目，项目实施计划表的确定非常重要，必须协调相关部门，并请示各级领导的决策，最终的实施计划将在商务谈判过程中确定。结合相关污水管网工程建设经验，考虑到本工程实际情况，本报告制定项目实施计划表如表1-4所示。 表1-4 项目实施计划表 序号 时间 建设内容 1 2019年8月-9月 工程报批立项及前期准备 2 2019年11月 工程勘查设计招标 3 2019年11月-12月 工程勘查、施工图设计 4 2020年1月 工程施工招投标 5 2020年2月-2020年8月 工程施工 6 2020年9月 调试运行 7 2020年10月 工程验收，交付使用 项目于2019年7月19日取得普宁市发展和改革局立项批复，预计2020年10月完成。 六、产业政策与选址合理性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于该目录中的“第一类 鼓励类 二十二、城镇基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程……”，本项目位于普宁市，查阅《关于印发广东省主体功能区产业发展指导目录的通知》（粤发改产业〔2014〕210 号）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014 年本）》，普宁市属于国家及重点开发区域，本项目属于该目录中的“第一类 鼓励类 （二十二）城市基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程……”，因此符合国家和广东省产业政策。 本项目根据管网建设需求，灵活调整污水管线的敷设位置，污水干管收集系统；项目工程主要在路边进行，大大减小了施工面积，同时通过合理的环境保护措施将工程施工期造成的环境影响维持在可控范围，工程可实施性相对较好。因此本项目选址选线合理。 七、项目建设的必要性 （1）是《水污染防治行动计划》的需要 2015年4月2日由国务院发布关于印发水污染防治行动计划的通知，《水污染防治行动计划》即“水十条”，主要指标为全面控制污染物排放、推动经济结构转型升级、着力节约保护水资源、强化科技支撑、充分发挥市场机制作用、严格环境执法监管、切实加强水环境管理、明确和落实各方责任、强化公众参与和社会监督。全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。现大坝镇排水系统存在混接现象，部分排水系统仍然为雨污合流系统，雨污水进入管道后均是就近排入河道，污染水体，因此，为落实国务院“水十条”中对于城市黑臭水体整治工作的要求，本工程的实施是非常必要的。 （2）符合“十三五”规划目标 根据广东省环境保护“十三五”规划，全面实施水污染防治行动计划和南粤水更清行动计划，以流域控制单元为基础系统推进精准治污，练江海门湾桥闸断面、练江青洋山桥断面、由劣Ⅴ类改善至Ⅴ类，深入实施《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020年）》等重点流域综合整治方案。重点加强敏感区练江流域内城镇2020年底前污水收集率达到95%以上。 而普宁市大坝镇的水环境治理现状与十三五规划要求的污水处理率将达到95%，实现这一目标相距甚远，加快本项目污水设施的建设紧急、迫切。 （3）落实《练江流域水环境综合整治方案（2014～2020年）》及《普宁市练江流域综合整治2016年行动计划》，完成减排任务的需要 练江水污染防治形势十分严峻，全流域呈现重污染态势，干流和绝大多数支流水质劣于V类，劣V类监测断面占比高达96%以上，主要污染因子为化学需氧量、氨氮和总磷，耗氧有机物和氮磷营养物污染十分突出，水体发黑发臭， 是全省污染最严重的河流。练江流域普宁段是练江的上游段，普宁段的水质好坏直接影响练江流域汕头市的潮阳区、潮南区和揭阳市的普宁市共3个县级行政区等地约430万的饮用水安全。 根据《练江流域水环境综合整治方案（2014～2020年）》及《普宁市练江流域综合整治2016年行动计划》中“加快污水处理设施建设，切实推进工程减排”和“加强河道综合整治，提升环境承载力”的要求，本项目的建设可以有效的收集洪阳河的生活污水及部分养殖废水，大幅消减污染物的排放量，提高普宁市城区生活污水收集率及处理率，推进流沙中河、白马河河道的综合整治，提升环境承载力，为宜居城市环境提供保障。 （4）是完善英歌山（大坝）污水处理厂配套管网的需要 英歌山（大坝）污水处理厂正在建设中，厂址位于大坝镇的西北侧，中心大道东侧，服务范围为大坝镇，近期处理规模为2.5万m3/d。完善污水收集管道系统，保证污水的进水总量，是英歌山（大坝）污水处理厂正常运行的首要条件。 本项目作为完善大坝镇污水管网的建设工程，以村为单位，在各村布置污水支管，有效收集服务范围内的污水，其服务范围内人口多，污水量大且集中，能有效提高污水厂的进水水量及水质浓度，为英歌山（大坝）污水处理厂的正常运行提供有利条件，并降低污水直排入水体造成的污染，改善练江流域水体环境。因此本项目的建设是非常必要的。 （5）是环境保护的需要 环境保护是城市发展必不可少的组成部分，随着城市的发展，环境保护的地位也将日趋重要，水环境保护是环境保护中的重要组成部分。大坝镇的水体目前仍有多个污水排放口排入，水质污染有加重的趋势，为了改善水质，必须根据区域水环境质量控制要求，对排入河道的污水按水环境质量标准加以控制，因此本项目实施后，从源头实施雨污分流，保证污水收集率，使所有污水进入污水处理厂处理后排放，大大减少了片区内水体的污染，有利于片区内环境保护规划的实现。 （6）是改善生活的需要 污水管网的建设改造，可以大大提高污水收集率、污水处理率、处理设施利用率和污泥稳定减量化率，从而进一步提高整个地区的水环境质量，有利于保护和改善人民群众的身体健康，维护社会的安定团结。 八、项目建设的可行性 本项目污水管道基本沿现状道路敷设，可进出施工用大型机械，其他市政配套设施齐备。 本项目为《普宁市练江流域综合整治方案》项目中的一个重要环节，普宁市政府已有初步资金筹措计划，项目所需资金主要来自生态环境部及广东省生态环境厅练江流域综合整治专项资金中解决，不足部分由市政府财政局统筹安排，以满足项目建设所需投资。 因此，本工程的建设十分迫切且必要，同时也是可行的、有条件的。 九、项目建设的意义 普宁市生态环境基础设施项目——英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）的建设是练江流域综合整治的重要组成部分及解决练江流域污染治理的主要措施之一，可以改善区域水体水质、削减排入练江的污染负荷，逐步改善河流水体生态系统。 广东宜居城市建设标准中要求污水处理率达到 80%，本项目的建设可以提高普宁市城区生活污水收集率及处理率，符合人民迫切需要改善现有水污染的需求，提高人民的居住环境，同时也是城市经济、社会可持续发展的迫切需求。 因此，本项目在保护练江流域水体水质、改善城区排水系统、构建宜居生态环境等方面具有重要意义。 十、与《揭阳市环境保护规划（2007~2020）》符合性 根据《揭阳市环境保护规划（2007~2020）》，规划产业发展内容：“其余中心镇，加快基础设施建设，营造特色城镇。总体构筑“基础设施完善，产业布局合理，生活环境优美，辐射功能强劲”的中心镇体系。做好各类工业园区与配套生活区生态防护隔离”。 本项目属于污水处理厂服务范围内相关设施配套工程，为基础设施建设项目。因此，本项目的建设符合规划要求。 十一、与“三线一单”相符性分析 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：本项目位于广东省普宁市，是一宗污水处理厂服务范围内相关设施配套工程。本项目的建设能保证污水处理厂的正常运行，解决污水入河问题。本项目不在生态严格控制区内，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线：项目施工过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准和声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目附近水体练江现水质量属于劣Ⅴ类水。由于本项目属于污水处理厂服务范围内相关设施配套工程，对改善区域环境质量具有十分积极的意义，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单：参照《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不在禁止准入类清单内，故本项目的建设与《市场准入负面清单（2019年版）》相符合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染。项目周边主要环境问题为道路的交通噪声及汽车尾气。 |

#### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘，东毗汕头市潮南区，南邻惠来县，西南连陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北界榕城区。在东经115°43′10″-116°21′02″，北纬 23°05′40″-23°31′48″之间。北回归线从市境北部通过。属南亚热带季风气候。国道324线、省道S236线、揭(阳)神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇，普惠高速、揭普高速经过普宁。市区流沙距广州市400km、深圳市300km、汕头市60km，揭阳榕城40km。境内主要河流有练江、榕江和龙江。 二、气候气象 普宁市地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候。据普宁市气象台近40年的统计资料表明，多年平均气温21.5℃，极端最低气温-0.2℃，极端最高气温38.1℃。多年平均日照1916.7小时，年最多日照2299.0小时，年最少日照1607.3小时。夏季长达半年以上，一般在4月份开始，到10月中旬方见秋意。受海洋性气候影响，夏季气温高而无酷暑，在气温最高的7月，日平均气温 28℃左右，日最高气温≥35℃的酷热天数，每年在 3 天以内。冬季时间短，一般在每年12月到次年1月。这一段时间里，本区受冷空气控制，气温相对较低，但极少有严寒。最冷的1月份，日平均气温仍＞13℃。多年平均降雨 2097.8mm，年最大降雨3165.4mm，年最小降雨1448.4mm，最大24小时降雨619.0mm，年平均雨日 149.8 天，四至九月份为雨季。多年平均蒸发量1456.5mm，年最大蒸发量 1682.7mm，年最小蒸发量 1271.8mm。多年平均相对湿度 83%。普宁市风的季节变化明显，全年以偏东气流为主（NE~SE 出现频率占 41%），全年平均风速为 2.0m/s，全年静风频率达 11.6%。夏、秋季常有台风侵袭。 根据普宁市气象站1998年-2017年的统计资料表明，风的季节变化明显，全年以偏东气流为主（E~SE出现的频率占33%)，全年平均风速为2.0米/秒，全年静风日数（风速<0.5m/s）在98天，频率达27%。夏、秋季常有台风侵袭。 普宁市地处亚热带季风区，受海洋性气候影响明显，是台风活动侵袭进过的地区之一。夏秋季节主要灾害性天气是台风带来的暴雨，易爆发山洪和涝灾，而非汛期月份由于降水量少，且流域内蓄水项目数量较多，规模较小，常易发生旱灾。主要气候灾害有有台风、干旱、霜冻、低温、“龙舟水”等。 普宁市气象站1998年-2017年气象统计结果如表2-1所示。多年风向玫瑰图见图2-1。 表2-1 普宁市气象站1998年-2017年的主要气候资料统计表 项目 数值 年平均风速(m/s) 2.1 最大风速(m/s)及出现的时间 20.5 相应风向：SE 出现时间：2013年9月22日 年平均气温（℃） 22.2 极端最高气温（℃）及出现的时间 38.1 出现时间：2005年7月18日 极端最低气温（℃）及出现的时间 0.4 出现时间：2005年1月1日 年平均相对湿度（%） 77 年均降水量（mm） 2137.2 年平均降水日数（≥0.1mm） 141.1 年最大降水量（mm）及出现的时间 最大值：3153.8mm 出现时间：2013年 年最小降水量（mm）及出现的时间 最小值：1233.3mm 出现时间：2004年 年平均日照时数（h） 2132.7 图2-1 普宁市气象站1998年-2017年风向玫瑰图 三、地形地貌 普宁市地处潮汕平原西缘，处于平原向丘陵、山区过度的地带。普宁市南部为大南山山地，西南部为峨嵋嶂山地和南阳山丘陵，东北部为铁山、洪山的低矮丘陵，中部为宽广平原，在平原与丘陵之间有台地分布。全市诸山为莲花山脉向东南延伸的支脉。地势自西南向东北倾斜。全市以丘陵地貌和平原为主，分别占全市总面积的54.20%和39.50%，丘陵地貌主要分布在其西南部及东部的榕江南岸地区，平原地貌主要为东南部的练江中下游冲积平原。平原区地面高程（黄基）最高为37.0m，最低为7.5m，一般在10.0m左右。西南部最高峰峨嵋峰，海拔980m。 普宁市位于东亚新华夏系构造带第二复式隆起带南段的潮汕断陷盆地西缘。丰良-惠来东西向构造体系南带的兵营-惠来东西向构造带，与汤坑-汕头新华夏系构造体系中带的潮安-普宁构造带相交于流沙附近，地质构造复杂。晚近期新构造运动强烈，地壳升降运动明显，温泉发育。普宁市出露地层较少，以新生界第四系陆相沉积最为发育，主要分布于练江平原和榕江平原，分布面积占全市总面积的三分之一。上三迭统砂页岩、下侏罗统煤系和上侏罗同火山碎屑沉积岩零星分布。普宁的岩浆岩以花岗岩类岩石为主。 普宁市构造以断裂为主，褶皱构造均为主干断裂的派生构造。断裂以东北组和北西组最为明显，东西向构造常为隐伏构造。 在地震分带上属华南地震区泉州-汕头地震带，东北向德泉州-汕头断裂从市境中部通过。普宁市地震基本烈度为八度，属地震设防区。 四、河流与水文特征 普宁市有练江、榕江、龙江三大水系，集水面积榕江占27.7%，练江占31.4%，龙江占40.9%。多年平均径流深1353mm，多年平均径流量21.535亿m3。与本项目有关的河流为练江，其基本情况综述如下： 练江发源于普宁市五峰山寒妈径，流经潮阳市出海门湾桥闸入海。流域面积为1353km2，境内集水面积 500.43km2，境内沟长31km。练江源短流急，支流多达17条，分布均匀，且流向多与主流垂直，各支流汇流时间相近，形成洪流集中。河道弯曲如练，原长99km，经裁弯取直，现长72km，河道比降由7.7‰变为8.90‰。原有流域而积100km2以上的支流4条，因三坑水下游河段裁直改口，贵屿水与官田水亦囚截流使下段汇成北港水，均已不足100 km2。练江中下游土地由海湾冲积和人工围垦而形成，河道弯曲狭窄，加以海潮顶托，洪水宣泄不畅，沿江两岸地势低洼，中游部分地面还低于下游，故练江中下游洪（潮）涝经常成灾。目前主要水体功能为农业、发电。 五、地下水特征 （1）地下水含水层 地区地下水含水层包括潜水含水层和承压含水层。项目所在地地下水类型为松散岩类孔隙水和承压水。孔隙潜水与大气降水及地表水联系密切，赋存于第2土层粉质粘土层中，水量不大；粉质粘土的富水性及透水性弱，为孔隙潜水的赋存层位，并构成区内的隔水层位。承压水赋存于第3 层中粗砂中，有一定水量，稳定水位埋深2.5m。 （2）地下水的补给、径流和排泄 由于承压含水层上存在隔水层，不直接与包气带相接，所以承压水在其分布范围内主要通过承压水补给区补给，有少量通过地表水或潜水层的补给。承压水面承压，在压力和重力作用下，由补给区向排泄区流动，形成径流。自然条件下承压水的排泄方式有两种：一种是向下游径流，以泉、渗流等形式泄出地表或流入地表水体，这便是径流排泄；一种是通过侧向排泄补给下游含水层；人类取用地下水时，人工开采便成为第三种排泄方式。区域地下水的主要补给来源为承压水补给区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化等)： 一、行政区域 普宁市全市共辖7个街道、17个镇、3个国营农场、1个乡，另辖5个农场、2个工业园、1个普侨区等8个乡级单位。共有518个村委会、47个社区居民委员会。 二、社会经济概况 全市有工商登记的各类市场35个，总面积35万平方米，主要有服装、中药材、纺织品、茶叶、蔬菜、水果等专业市场。流沙是闻名国内外的商贸名城，流沙服装专业市场是全国文明市场和全国百强集贸市场，中药材专业市场是国家批准的全国首批8个中药材定点市场之一，是一个以生产基地为依托的传统中药材集散地，是南药走向全国、全向世界的最大窗口，是全国中药材市场一颗明星。现代物流业迅速发展，广东烟草粤东（普宁）物流配送中心投入运转，普宁药品城、中国·普宁国际服装城等一批现代物流企业正在加紧建设中。证券、运输市场比较活跃。市区有4家证券营业部。 三、民生保障 普宁市价格惠民工程全面完成，建成22家平价商店；文化惠民工程扎实推进，基本建成5个乡镇街道文化站、170个村级文化室；人口计生工作卓有成效，人口出生率11.83‰，政策生育率87.84%。平安普宁建设扎实推进，十百千“平安细胞”工程得到省的肯定和推广，建成视频监控点9027个，覆盖市区和重点部位；维稳处突扎实有效；安全生产监管切实加强，排查整改安全隐患14765多处，各类生产性安全事故明显减少；建立健全应急体系，占陇镇成立综合应急大队。积极创建7个市级、7个县级新农村建设示范点，带动宜居农村建设，打造名镇1个、名村5个；继续实施农民饮水安全工程，建成农村饮水安全工程9宗，6.5万农民饮上健康水；解决农民“住房难”问题，改造农村低收入家庭住房655户；有效抗击“8.16”特大洪涝灾害和超强台风“天兔”等自然灾害，灾后复产和重建工作取得重大成效，100户因灾“全倒户”全部入住新居。 四、文化教育概况 多年来，全市教育总投入在12.25亿元以上，其中投入校舍建设资金4.16亿元，新建、改建校舍263所/次，总建筑面积66.5万平方米，在普宁，“最漂亮的建筑物是学校”已成现实。全市有各级各类学校734所，教职员工1.89 万人，在校中小学生40.72万人还有教师进修学校，成人中专、广播电视大学、潮汕学院各一所，教育结构合理，其中国家级示范性高中二所（普宁市第二中学、普宁华侨中学），普通高等学校一所（潮汕学院）。私有资本进入教育领域，兴办了普宁第一所全日制普通高等学校私立潮汕学院，以及新世界中英文学校、华美实验学校、怡昌学校、普宁二中实验学校等九年一贯制学校。 五、普宁市区污水处理厂 普宁市英歌山(大坝)污水处理厂于2018年建设，广东普宁市英歌山（大坝)污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为1.25万立方米/日， 先期日处理规模达到1.25万立方米/日，项目概况：污水处理厂运营规模为1.25万吨/日，污水处理厂尾水排放管d1350管长度约为5.50km ;大坝镇污水管网收集系统的管网长度约为5.55km 。普宁市英歌山-大坝)污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 出水水质设计标准为广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准中的较严者（总氮除外，其标准≤15）。 六、普宁市垃圾填埋场、普宁市生活垃圾环保处理中心 普宁市垃圾填埋场位于普宁市云落镇红桥山，距市区中心18km。该垃圾填埋场占山地面积658亩，于2001年11月建成并投入使用，预计使用年限为20年，目前，该场日处理生活垃圾量约420吨，主要收集处理普宁市区的生活垃圾。 普宁市生活垃圾环保处理中心位于广东省揭阳市普宁市云落镇云楼村后山地，项目建设规模为日处理生活垃圾800吨，规划占地100.64亩，配置2台400吨/天机械炉排焚烧炉和1台15兆瓦凝汽式汽轮发电机组，总投资约3.9亿元。2018年9月30日，该项目焚烧系统烘煮炉正式点火启动，意味着从设计到实施建设历时近18个月的普宁市首个生活垃圾处理项目工程进入设备联动调试阶段。 该项目于2018年12月30日全面建成。该项目的建成，将实现无害化、减量化和资源化，不仅对改善普宁市人民的宜居环境起到非常重要的作用。也对扎实推进练江流域综合整治，改善生态环境，保障经济社会可持续发展将发挥作用。 七、普宁市污泥处理中心 普宁市污泥处理中心总建设规模为370吨/天，首期建设规模为140吨/天，实施期限为2016~2020年。主要服务范围：接收处理市区一、二、三期污水处理厂、占陇一、二期污水处理厂、洪阳镇、里湖镇、麒麟镇、南径镇和大坝（英歌山）污水处理厂所产生污泥。目前普宁市污泥处理中心已正式投入运营。

#### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域环境功能属性见表3-1： 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编号 项目 类别 1 水环境功能区 练江及练江支流，属于V类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 2 地下水环境功能区 项目所在地属于韩江及粤东诸河揭阳分散式开发利用区， 执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准 3 环境空气质量功能区 项目所在区域属于二类区，执行《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准及2018年修改清单。 4 声环境功能区 项目所在区域属于2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 5 是否基本农田保护区 否 6 是否风景保护区 否 7 是否水库库区 否 8 是否城镇污水处理厂集污范围 属于英歌山(大坝)污水处理厂集污范围 1、地表水环境质量现状 项目管网沿线污水收集后排至市区污水处理厂，经处理后最终排入练江。根据《广东省地表水环境功能区划》（2011年），练江（普宁寒妈径至潮阳海门段）属于Ⅴ类水功能区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的要求，结合本工程水污染物排放特点及相关水体水环境特征，选取水温、pH、DO、CODCr、BOD5、总磷、氨氮、石油类、LAS、粪大肠菌群数等10个项目。本评价采用《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》中2018年练江水系水质监测数据见表3-2。 表3-2 2018年练江水系水质监测数据（年均值） （单位：mg/L，除pH值、粪大肠菌群外，水温单位为℃、粪大肠菌群为个/L） 监测点位 监测项目 pH 水温 DO COD BOD5 氨氮 TP 石油类 粪大肠菌群数 LAS 下村大桥断面 年均值 7.26 25.6 1.7 45.6 7.2 6.48 0.69 0.03 6383 0.150 最大值 7.58 31.7 3.86 65.2 11.5 10.5 1.10 0.05 16000 0.372 最小值 7.03 16.1 0.74 13.4 3.1 2.10 0.34 0.01L 2400 0.05L 达标率% 100 – 16.7 37.5 87.5 0.0 12.5 100 – 91.7 青洋山桥断面 年均值 7.40 26.4 2.0 45.7 9.9 5.81 0.65 0.04 267833 0.13 最大值 7.87 32.1 4.1 89.0 19.2 13.2 1.18 0.21 430000 0.78 最小值 7.01 16.5 0.3 16.4 4.0 1.63 0.26 0.01L 54000 0.05L 达标率% 100 – 58.3 50.0 66.7 12.5 16.7 100 – 91.7 Ⅴ类水标准 6~9 -- ≥2 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 ≤1.0 ≤40000 ≤0.3 监测数据表明，下村大桥断面监测指标溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷平均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准的限值要求；青洋山桥断面监测指标溶解氧、氨氮、总磷平均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准的限值要求，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准的限值要求。表明练江现水质量属于劣Ⅴ类水，属于重度污染。超标原因主要是受部分沿岸乡镇居民生活污水未经处理直接排入河流的影响。 为进一步加大练江污染整治力度，切实有效控制练江流域污染，提升流域发展质量和可持续发展能力，普宁市根据《普宁市练江流域综合整治实施方案（2014-2020 年）》对练江流域综合整治进行工作部署，制定了普宁市练江流域综合整治 2016 年行动计划。 （1）整治范围 整个练江流域，干流全长71.1km，流域面积1353km2，包括流沙新河、流沙中河、白坑湖水、白马溪、水尾溪、汤坑溪、陈店涌、司马截洪渠、秋风水、峡山大溪、胪岗涌、棉城运河、北港河、谷饶涌等重要支流，涉及汕头市的潮阳区、潮南区和揭阳市的普宁市共3个县级行政区，常住人口约430万。 （2）整治目标 练江污染整治的总体目标是：一年有进展，三年见成效，六年除黑臭。到2020年，水质基本达到地表水环境质量Ⅴ类标准，恢复农业景观用水功能。 （3）主要任务 1）实施分区控制，提高水源涵养能力； 2）以产业集聚为突破口，倒逼产业转型升级； 3）加强环保基础设施建设，切实推进工程减排。 本项目的建设可以有效的收集洪阳河的生活污水及部分养殖废水，大幅消减污染物的排放量，提高普宁市城区生活污水收集率及处理率，推进流沙中河、白马河河道的综合整治，提升环境承载力，为宜居城市环境提供保障。 2、环境空气质量现状 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 为了评价项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，收集了《揭阳市环境质量报告书（二〇一八年度公众版）》中的数据和结论，详见表3-3： 表3-3 2018年揭阳市环境空气监测数据 单位：μg/Nm3 监测指标 统计值 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年均值（其中CO：日均值第95百分位数；O3：日均值第90百分位数） 12 24 56 35 1300 159 最小值 10 19 42 22 1200 135 最大值 14 29 65 49 1400 176 监测结果表明，揭阳市的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单的二级要求。该区域的环境空气质量较好。 综上所述，以2018年为基准年，揭阳市属于大气环境质量达标区。 3、声环境现状 本项目位于广东省普宁市，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 本项目施工管网主要是沿城区道路、村道及巷道铺设为主。沿线敏感点主要为村庄，现状声环境功能为2类区。为了解建设项目所在地声环境现状，本项目于2020年1月14日至2020年1月15日在平林村、横山村、九江村、大坝村、山顶村、葫芦地村、新锡村、寨河村的监测点位进行现状监测，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，监测仪器采用积分声级计，采用等效连续Ａ声级Leq作为评价量，分昼、夜间监测，各监测点的选址均靠近居民点一侧布设。监测结果见下表： 表3-4 环境噪声现状监测值 （单位：dB(A)） 测点编号 监测地名 2020.1.14 2020.1.15 昼间 夜间 达标情况 昼间 夜间 达标情况 1# 平林村 54.0 41.5 达标 53.7 43.6 达标 2# 横山村 54.6 45.8 达标 56.1 41.8 达标 3# 九江村 54.6 44.6 达标 55.2 46.2 达标 4# 大坝村 53.3 44.1 达标 53.3 46.9 达标 5# 山顶村 53.2 45.8 达标 55.1 45.3 达标 6# 葫芦地村 53.4 46.7 达标 55.9 44.7 达标 7# 新锡村 54.5 46.5 达标 56.7 44.8 达标 8# 寨河村 55.9 45.5 达标 53.6 45.6 达标 噪声监测结果表明，监测点位昼、夜间噪声级值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2标准。 4、生态环境现状 据实地调查，本项目区域内生态环境现状总结如下： （1）项目调查区域没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标； （2）项目调查区域未发现大型的或受国家和广东省保护的野生动植物种类。 经实地勘查，未发现国家级各类保护动植物，评价区也不是野生生物物种主要栖息地。根据《揭阳市环境保护规划(2007——2020年)》，本项目所在地为陆域集约利用区，不属于生态严控区，见附图6。根据《普宁市城市总体规划（2015-2035年）》，本项目所在地主要属于居住用地、商务用地和行政办公用地，见附图7。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目污染物排放特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： 1、环境空气保护目标：环境空气保护目标是评价区内的环境空气质量达到该区的环境空气功能标准，保持周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求； 2、水环境保护目标：使周围的水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准； 3、声环境保护目标：项目所在地声环境属于2类区域，确保周边环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、主要保护的目标见表3-5，环境保护目标分布图见附图。 表3-5 项目主要环境敏感点分布一览表 环境要素 环境保护对象名称 性质 方位/距离 规模 环境功能 环境空气、 声环境 平林村 村庄 管网沿线两侧/5m 6600人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改清单、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区 横山村 村庄 管网沿线两侧/5m 8600人 九江村 村庄 管网沿线两侧/5m 2500人 大坝村 村庄 管网沿线两侧/5m 4300人 山顶村 村庄 管网沿线两侧/5m 3500人 葫芦地村 村庄 管网沿线两侧/5m 13500人 新锡村 村庄 管网沿线两侧/5m 8300人 寨河村 村庄 管网沿线两侧/5m 9320人 地表水 练江 河流 S/3.0km 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水 洪阳河 河流 项目内 小河 生态 — — — — 项目所在地不属于《建设项目环境保护分类管理名录》中规定的环境敏感区

#### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单二级标准； 2、水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准的要求； 3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；即：颗粒物最高允许排放浓度≤1.0mg/m3。 2、施工期水污染物排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）经过处理后用于施工场地洒水降尘。 3、本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 4、本项目所产生的固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 修改版）中的有关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为非生产性建设项目，无有组织废气和废水污染物外排，无须申请总量控制指标。 |

#### 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程如下： 本工程的勘探资料表明，管道铺设深度范围内主要存在以下土层：人工填土、粉粗砂、粉质粘土和砾砂，局部存在粉细砂、细砂。管道主要埋在砂层和粘土层，采用天然基础。污水管道的施工方法主要有： （1）污水管道开挖深度≤3.0m，可采用放坡开挖施工或钢板桩支护开槽埋管施工； （2）当开挖深度＞3.0m且≤6.0m时，可采用钢板桩支护开槽埋管施工或机械顶管施工； （3）当开挖深度＞6.0m时，采用机械顶管施工； （4）设计阶段可根据实际地质及管位情况进行调整。 放坡开挖施工工艺流程如下： 开槽埋管施工工艺流程如下： 顶管施工工艺流程如下：

主要污染工序： 一、施工期 1、废水 施工期废水主要为施工过程产生的污水、施工机械清洗废水。 ①施工过程产生的污水：部分管沟施工时会有地下水渗出，需将渗水排出；施工排出的泥浆通过沉淀池处理后，泥浆水可以循环利用。废水中主要污染物为悬浮物，机械渗漏的油脂类。 ②施工机械清洗废水：各种运输车辆及施工机械产生的清洗废水，主要污染物为悬浮物、石油类。 ③施工人员生活污水：项目不设临时宿舍、办公区域，施工人员不在施工场地食宿，依靠周围居民点解决食宿问题。因此，不产生生活污水。 2、废气 本项目施工过程中废气主要来源于以下几方面： ①在管网施工破除原路面、回填、平整土地、建筑材料装卸、堆放、清运、运输等过程中均会产生扬尘，导致周围环境空气中总悬浮颗粒物含量增加，造成局部环境空气质量下降； ②物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气； ③建筑材料堆放期间因风吹也可引起扬尘污染，尤其是在天气干燥、风速较大，汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重； ④运输车辆汽车尾气，主要为CO、THC、NOx 等的废气，考虑其排放量不大，影响范围有限，故汽车尾气对环境影响较小。 3、噪声 本项目施工期噪声类型主要是地面工程施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。污水管网的建设工程地点比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 4、固废 施工期固废主要为项目施工过程产生的弃土、建筑垃圾。这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地；车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土；晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往和环境质量。 弃土处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然、生态环境，影响城市的建设和整洁。本工程施工产生土方为340490.35m3，土石渣回填为313126.12m3，土方回填尽可能利用施工产生土方，弃方27364.23m3运至云落垃圾填埋场处理。 施工过程产生的建筑垃圾约4t，主要包括废混凝土块、施工散落的砂浆和混凝土、废木料、废金属、废钢筋等杂物，施工单位拟对其中能进行资源化利用的全部回收再利用；余下未尽利用部分拟同弃土一并运至云落垃圾填埋场处理。 5、生态影响 本项目采取《英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）可行性研究报告》推荐的施工方案，管道基本位于现状道路，无需征地拆迁。 项目部分管网线路沿线分布着大片的农田、草地等农业生态景观单位，施工对附近农田、草地等生态系统的破坏是暂时的，随施工完成而终止。在落实本报告提出的防治措施，本项目施工期对附近农田、草地等生态系统的影响是可接受的。 另外，施工过程中会对周围生态环境造成一定程度的水土流失等。水土流失主要由两部分组成：一是因建设项目需要破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失；二是因建筑基础施工产生的堆渣造成的水土流失量，即间接水土流失。应在项目区及其周边采取必要的水土流失防治措施，降低因主体工程建设造成的水土流失，避免因水土流失现象而产生的各种危害。但水土流失的影响是暂时的，在施工结束后通过对地面的建设，其影响基本消除。 二、运营期 本项目运营期为污水的输送，无废水、废气、噪声产生，只有在管网营运期间管道清理检修时有少量堵塞物产生，约3t/a。通过定期清理管网检查井，产生的浮渣、泥沙等固体废弃物，经收集后妥善处理，拟运至云落垃圾填埋场处理。全部固废都得到综合利用和妥善安置，对周围环境影响不大。同时要定期做好管道检修，杜绝由于管网损坏而造成的污水泄漏，对周围环境产生不利影响。

#### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 施工机械废气及机动车尾气 | CO THC NOx | 少量 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工工程机械废水和基坑废水 | SS、石油类 | 少量 | 经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》 （GB/T18920-2002）后回用洒水降尘 |
| 固 体 废 物 | 定向钻孔拖拉施工 | 弃土 | 27364.23m3 | 弃方运至云落垃圾填埋场处理 |
|  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 4t | 回收再利用，余下运至云落垃圾填埋场处理。 |
|  | 营运期管道清理 | 浮渣、泥沙 | 3t/a | 运至云落垃圾填埋场处理。 |
| 噪 声 | 施工期：各种建筑施工机械运行产生的噪声，其分贝值在80～100dB（A）之间。选用低噪声施工设备，分时段施工，避开周围环境对噪声的敏感时段等措施后，噪声对周围环境影响较小。 |
| 主要生态影响 本项目采取《英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）可行性研究报告》推荐的施工方案，管道基本位于现状道路，无需征地拆迁。 项目部分管网线路沿线分布着大片的农田、草地等农业生态景观单位，农田作物以粮食作物和经济作物为主，如常见的蔬菜瓜果、水稻等，还有种植观赏和绿化植物的苗圃。本项目不占用农田和草地。 项目施工过程中产生的施工粉尘，长时间积聚会使农作物、植物生产发育不良，另外，还有影响农作物、植物外观，同时也会在一定程度上影响了食用者的身体健康，和沿线草地的观赏性。 本项目的施工方式为牵引施工，该施工方式无需大面积开挖地面，对村道及路面影响较小。 项目施工期间应加强施工组织管理，施工时钻孔位置尽量选择远离农田和草地，严格按照设计要求进行施工，各类施工活动要严格限定在用地范围内，不得随意扩大施工范围，并在施工范围四周设置围挡，确保周边农田和草地不因本项目的建设受到影响。 另外，施工过程中会对周围生态环境造成一定程度的水土流失等。水土流失主要由两部分组成：一是因建设项目需要破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失；二是因建筑基础施工产生的堆渣造成的水土流失量，即间接水土流失。应在项目区及其周边采取必要的水土流失防治措施，降低因主体工程建设造成的水土流失，避免因水土流失现象而产生的各种危害。但水土流失的影响是暂时的，在施工结束后通过对地面的建设，其影响基本消除。 |

#### 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目属新建项目，环境影响主要在施工期间，具体包括工地废水、施工噪声、施工造成的弃土和扬尘，对交通和对植被的破坏，其影响和防治措施： 1、废水环境影响分析 （1）施工废水的环境影响 建筑施工废水主要来自建筑场地的泥浆水和施工人员生活污水。 本项目施工废水主要为泥浆水、砂石冲洗水、设备车辆冲洗水等施工废水。在排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成附近下水道淤泥沉积、堵塞等。因此，本环评要求建设单位在工程场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的废水，废水必须先经过沉淀处理后可回用降尘。 项目不设临时宿舍、办公区域，施工人员不在施工场地食宿，依靠周围居民点解决食宿问题。因此，不产生生活污水，因此不会对当地水环境质量产生影响。 （2）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000且W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目废水属于间接排放。根据上表可知，地表水评价等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水污染影响型三级B 评价项目可不进行水环境影响预测。 （3）施工期间废水影响防治措施 项目施工作业期间对施工区域的水质影响范围和程度有限，不会影响水功能区的水质类别。为尽量避免施工期废水对周围环境产生不良影响，本环评建议施工单位采取以下防治措施： ①加强施工期间废水管理和处理，对冲洗水等施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后回用。 ②施工期间施工人员食宿尽量依靠周围居民点解决，避免生活污水的产生。 ③施工时要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡及引水渠。 ④合理安排施工计划和施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少裸土的暴露时间，避免降雨的直接冲刷，在暴雨期还应采取应急措施，防止冲刷和塌崩。 ⑤在施工场地做到土料随埋随压，不留松土。边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中，避开暴雨期。 2、大气环境影响分析 （1）施工期废气环境影响分析 施工期扬尘污染源主要为： ①在管网施工过程中产生的扬尘较大，主要为施工产生的扬尘、尘土，裸露的松散土壤表面受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气； ②物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气； ③建筑材料堆放期间因风吹也可引起扬尘污染，尤其是在天气干燥、风速较大，汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。 （2）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 评价工作等级按表7-1的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取Pi值最大值（Pmax）和其对应的D10%。 表7-2 大气评价等级工作划分 评价等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax≤10% 三级 Pmax≤1% 本项目属于线源污染，由于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.3.3评价等级的判定应遵守以下规定”中没有对管网工程进行规定，参照“5.3.3.3 对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务器、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。”划分本项目大气评价工作等级。由于本项目只是管网工程的敷设，沿线没有主要集中式排放源，本项目只对污染物排放量进行估算。 （3）污染源源强 1）施工期扬尘污染源 ①在管网施工过程中产生的扬尘较大，主要是拆除产生的扬尘、尘土，裸露的松散土壤表面受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气； ②物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气； ③建筑材料堆放期间因风吹也可引起扬尘污染，尤其是在天气干燥、风速较大，汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。 2）扬尘源强估算 ①施工、运输产生的扬尘 本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有现场清理、建材运输、装卸、露天堆放、管网施工等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表7-3 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.5kg/m2 1.0kg/m2 5km/h 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10km/h 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15km/h 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20km/h 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 又根据有关单位在施工现场实际测定的结果，施工区域沿线车辆所造成的扬尘浓度在施工工地下风向150米处可达5.04mg/m3，表明在没有采取任何污染防治措施的情况下，运输车辆所造成的工地扬尘还是比较严重的，沿线的影响区域也比较广。扬尘属于粒径较小的降尘（10～20µm），在未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布小于5µm的占8%，5～10µm的占24 ％，大于30µm的占68％，因此，运输道路和正在施工的道路极易起尘。 根据经验显示，施工场地的扬尘可用洒水和清扫的方式予以防治，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4-5次），可使扬尘减少50～70%左右，洒水抑尘的实验结果见表7-4。 表7-4 洒水路面扬尘监测结果 （单位：mg/m3） 距路面距离（m） 0 20 50 100 200 TSP浓度 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29 降尘效率 80.2% 51.6% 41.7% 30.2% 48.2% 由上表可知，有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在40m的距离内达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），在此范围内洒水降尘效率达到40～50%，有效降低了施工现场的扬尘污染程度。因此，为减少起尘量，建议在人口稠密集中的地区采取经常洒水降尘及适当降低车速等措施。 ② 风力扬尘 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （4）施工期间废气影响防治措施 为减少无组织粉尘对周围环境和施工人员健康的影响，建设单位应采用如下措施： ①施工作业过程中，洒水使作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该洒水防治扬尘。 ②运输弃渣的自卸汽车在装渣后应按规定配置防撒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区住宅等敏感区行驶。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）下的1/3。 ③运输过程中散落在路面的泥土要及时清扫，卸渣后应立即在渣面洒水压制扬尘，以减少运输过程中产生的扬尘；运输车辆进出场时先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 ④应采用密闭的槽车通过封闭的系统运送至临时仓库；运输散货的车辆，应配备两边和尾部挡板；用防水布遮盖好，防水布应超出两边和尾部挡板至少30cm，以减少洒落物和风的吹逸。 ⑤在干燥季节，在弃渣临时堆放点应定时采取洒水防尘措施，以保持渣面湿润，每天3～4次，大风天气增加到4～5次；遇四级以上大风天气或政府发布空气质量预警，停止土方施工，并做好遮盖工作；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 ⑥施工现场对外围有影响的方向设置围栏，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 3、噪声环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2009），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5 dB（A）（含5 dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 本项目所在地声环境功能区为2类区，因此本项目声环境评价工作等级按二级进行。 （2）污染源源强 1）施工期噪声污染源 噪声类型主要来自破砼路面产生的噪声、地面工程施工机械运行时产生的设备噪声、场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声等，各施工噪声源见下表。 表7-5 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 序号 施工设备 测点距施工设备的距离/m 最大噪声级/dB （A） 1 电动挖掘机 5 85 2 轮式装载机、混凝土输送泵 5 90 3 推土机、混凝土振捣器 5 85 4 各类压路机、商砼搅拌车、重型运输车 5 85 5 震动夯锤、破砼设备 5 95 从上表可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，若未经妥善的隔声降噪等处理，对周围环境会造成一定的影响。 2）施工期间噪声影响预测 根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：L2=L1-20lg(r2/r1)-△L 式中，L2--点声源在预测点产生的声压级； L1--点声源在参考点产生的声压级； r2--预测点距声源的距离； r1--参考点距声源的距离； △L--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式： Leq=10log(∑100.1Li) 式中：Leq--预测点的总等效声级； Li--第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）； 估算出的噪声值与距离的衰减关系以及施工机械的噪声影响见表7-6、7-7。 表7-6 噪声值随距离的衰减关系 距离r2/r1（m） 1 10 50 100 150 200 250 400 600 △L(dB) 0 20 34 40 43 46 48 52 57 表7-7 不同距离下施工机械的噪声影响单位：Leq，dB(A) 序号 机械类型 声源特点 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 1 电动挖掘机 不稳定源 85 80 74 68 62 56 2 轮式装载机、混凝土输送泵 不稳定源 90 84 78 72 70 64 3 震动夯锤、破砼设备 不稳定源 85 80 74 68 62 56 4 推土机、混凝土振捣器 不稳定源 85 80 74 68 62 56 5 各类压路机、商砼搅拌车、重型运输车 流动不稳定源 95 90 84 78 76 70 （3）施工期噪声环境影响分析 管道工程建设施工工作量大，而且机械化高，由此产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的，暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，管道施工阶段作业噪声限值为：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目夜间不施工，从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在距离施工机械100m处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。 （4）施工期环境敏感点噪声预测结果 预测时仅考虑距离衰减和一般建筑物、围墙的隔声量，环境噪声背景值取现状监测数据，采用下式计算： 式中， --预测点昼间的环境噪声预测值，dB（A）； --预测点预测时的环境噪声背景值，dB（A）； --施工噪声叠加值，dB（A）； --建筑物、绿化带、围墙等引起的噪声衰减值，dB（A）。 预测结果见表7-8。 表7-8 施工期环境敏感点噪声预测结果 序号 敏感点 预测最近距离（m） 昼间背景值dB（A） 昼间预测结果dB（A） 执行标准 1 平林村 5 54.0 87.1 昼间≤70dB(A) 2 横山村 5 54.6 87.7 3 九江村 5 54.6 87.7 4 大坝村 5 53.3 86.4 5 山顶村 5 53.2 86.3 6 葫芦地村 5 53.4 86.5 7 新锡村 5 54.5 87.6 8 寨河村 5 55.9 89.0 9 平林村 5 54.0 87.1 根据预测结果，施工期间，在施工设备噪声的影响下，这些敏感点处的噪声达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。尽管施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的，随着工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在，但仍需采取相应的减缓措施。 （5）施工期间噪声影响防治措施 为尽可能的减少噪声对周边环境敏感点的影响，建议采取以下措施： ①选用低噪声设备和工作方式，加强设备维护与管理，尽量减少进场的高噪声的设备数量，从源强上减少噪声的产生。施工联络采用旗帜、无线电通讯等方式，禁止使用鸣笛等高噪声的联络方式。 ②在保证施工作业的前提下，适当考虑现场布置与环境的关系，合理布设施工设备、机械，以缩小噪声干扰范围。 ③使用商品混凝土，施工场地不设混凝土搅拌机等设备。 ④对于噪声影响较重的施工场地须采取临时消声屏障等措施处理。 ⑤消声降噪：对产生空气动力性噪声源的施工机械，高频率噪声源采用阴性消声器、抗性消声器、扩散消声器、缓冲消声器等消声方法，能降低噪声10~30dB(A)。对运输土石方的装卸机及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声。 ⑥隔振降噪：在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB(A)。对振级较高及较大的机械如破砼等应采取增加减振垫；在施工场地四周设置减震沟降低振动对周边建筑的损坏等减振措施。 ⑦施工单位应严格遵守《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》规定，在城市噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修和抢险作业外，禁止（夜间22时至凌晨8时）进行环境噪声污染的建筑施工作业，在午休时间（12：00-14：00）减少环境噪声污染的建筑施工作业，学校附近区域安排在周末进行施工，不使用高噪声设备。 ⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。现场装卸钢管、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。 鉴于施工期对周边环境的影响是暂时的，随着施工期的结束，其对周边环境的不利影响随之结束，因此本项目施工过程中对周边环境的影响是可接受的。 4、固体废弃物影响分析 （1）施工期固体废物环境影响分析 施工期固废主要为项目施工过程产生的弃土、建筑垃圾。这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地；车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土；晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往和环境质量。弃土处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然、生态环境，影响城市的建设和整洁。本项目弃土的产生量27364.23m3，施工过程中产生的固体废物如果不妥善处置无组织堆放，不采取积极的防护措施，将污染周围环境，不利影响包括： ①在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响； ②在堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。项目所在处于多雨地区，暴雨频率高，强度大，极易引起水土流失。如泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床沉积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。 （2）施工期固体废弃物处置措施 为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建议采取如下措施： 1）弃土和建筑垃圾 本项目施工过程中，拟不设置弃土临时堆放点，总体工程产生弃土量约27364.23m3，均及时收走处理。本项目未能回收利用的建筑垃圾、工程渣土均运至云落垃圾填埋场处理，不随处堆放。如施工过程确需设置弃土临时堆放点，应根据项目具体施工特点以及周边情况设置。本环评建议临时堆放和运输过程应满足以下管理要求： ①设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，要有固定的场所，并分类存放、加强管理； ②运渣车辆严格按规定必须加盖防尘网，固体废物从收集、清运到弃置实现严格的全过程管理，可有效的防止施工期固体废物对施工区域及城市环境的不利影响。 2）施工生活垃圾 项目不设临时宿舍、办公区域，施工人员不在施工场地食宿，依靠周围居民点解决食宿问题。因此，不产生生活垃圾，对周边环境无影响。 5、生态环境影响分析 本项目采取《英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）可行性研究报告》推荐的施工方案，管道基本位于现状道路，无需征地拆迁。 项目部分管网线路沿线分布着大片的农田、草地等农业生态景观单位，农田作物以粮食作物和经济作物为主，如常见的蔬菜瓜果、水稻等，还有种植观赏和绿化植物的苗圃。本项目不占用农田和草地。 项目施工过程中主要大气污染物为施工粉尘，粉尘对农作物、植物的影响主要为农作物、植物叶面因长时间积聚过多的颗粒物，从而堵塞了气孔，使光合作用强度下降，同时覆盖吸收红外光辐射能力增强，导致叶温升高，蒸腾速度加快，引起失水，使农作物、植物发育不良；粉尘还会危害花粉和花柱，使其受精不良，可能造成开花不结果；另外，粉尘覆盖在附近农作物、植物的叶面上，一方面影响外观，而且使得农作物菜叶很难洗净，食用时味道欠佳，同时也会在一定程度上影响了食用者的身体健康，和沿线草地的观赏性。 本项目的施工方式为牵引施工，该施工方式无需大面积开挖地面，对村道及路面影响较小。 项目施工期间应加强施工组织管理，施工时钻孔位置尽量选择远离农田和草地，严格按照设计要求进行施工，各类施工活动要严格限定在用地范围内，不得随意扩大施工范围，并在施工范围四周设置围挡，确保周边农田和草地不因本项目的建设受到影响。 另外，施工过程中会对周围生态环境造成一定程度的水土流失等。水土流失主要由两部分组成：一是因建设项目需要破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失；二是因建筑基础施工产生的堆渣造成的水土流失量，即间接水土流失。应在项目区及其周边采取必要的水土流失防治措施，降低因主体工程建设造成的水土流失，避免因水土流失现象而产生的各种危害。但水土流失的影响是暂时的，在施工结束后通过对地面的建设，其影响基本消除。 本项目水土保持措施如下： 1）临时设施场地 对位于规划道路边的临时施工场地，在其周边设置排水沟，排水沟断面尺寸根据施工场地大小确定。完工后，对于土质场地采取干砌块石护面，防止洪水冲刷。 2）边坡 对于填方边坡及覆盖层较厚部位的开挖边坡，采用浆砌块石方格草皮护坡或草皮护坡。 3）弃土 施工弃土的处置和利用应先制定周密的计划，合理选择施工弃土和沟底淤泥的处置场地。四周设置必要的排水沟、排洪管道箱涵或挡土墙。严禁随意倾倒，避免弃土和弃渣被雨水冲入下游溪流。 4）植被恢复 对工程用地内必须破坏的植被要做好规划，禁止随意破坏施工区内的植物，施工完成后能恢复的要尽量恢复。 6、施工期交通环境影响 本项目为管道敷设工程，施工期将对周边交通产生一定不良影响，主要表现以下在两个方面：一是土方、废弃建筑垃圾的临时堆置和道路的开挖均会不同程度占用机动车道路和周边的人行道，造成一定的交通阻碍；二是运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。因而在施工期内，难免造成局部路段有暂时性堵车甚至断道不能通行的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行，给周围居民出行造成不便。因施工场所在道路及居民区中，为避免非施工人员误入施工场所造成意外，施工现场应做好围蔽工作，并采取有效的交通影响减缓措施。 为确保本项目在施工期间对道路交通影响达到最小，需结合本项目交通疏解设计，对施工路段沿线及周边地区采取必要的交通管理措施，具体如下： （1）施工路段口设置告示牌，限制施工路段车辆的通行量，施工现场的危险区域设立危险警示标志，在施工现场的起止点及对车辆、行人通行安全有影响的位置，设置太阳能黄闪灯具。在车行道上施工作业时，在来车方向提前设置施工标志牌，交通导向牌和太阳能黄闪灯等，提示和引导车辆有序、安全通行。对施工道路分阶段进行施工，缩短工期。对必要路段位置采取临时通行措施。 （2）向传媒、道路管理部门、交通管理部门通告本项目的施工疏导情况，让广大驾驶员了解施工区域的交通组织。 （3）施工现场必须严格按照相关规定进行围蔽施工。 （4）施工范围内的各个交通要点、人行横道线，施工单位需派出交通协管员协助辖区交警维持交通秩序。 （5）交通组织设计中的各类临时交通设施必须在辖区交警部门的指导下安装，且安装的位置不能影响现状道路各种设施的使用。 7、施工期环境管理 建设施工单位应设立内部环境保护管理机构（由施工单位主要负责人及专业技术人员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期各项环境保护对策措施的落实，确保环保设施的正常运行。 建设施工单位环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任： （1）保持与生态环境主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环生态环境主管部门反映与项目施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取生态环境主管部门的批示意见； （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位相关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识； （3）及时向单位负责人汇报与本项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； （4）负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查； （5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实； （6）施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规组织施工，并做到文明施工、保护环境； （7）施工单位应在各施工场地配专(兼)职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间； （8）做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要向附近的居民及有关对象做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利地完成工程的建设任务； （9）施工单位要设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理附近居民投诉。 8、施工期环境监测计划 为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。本项目自行监测计划如下： 施工期监测计划： 表7-9 施工大气监测计划 阶段 监测地点 监测项目 监测频次 监测时间 实施机构 负责机构 施工 期 沿线较为敏感的学校和居民住宅集中区的施工现场 TSP 随机抽样 1天 有监测资质的监测单位 监理公司或业主 表7-10施工水质监测计划 阶段 监测地点 监测项目 监测频次 监测时间 实施机构 负责机构 施工 期 练江下村大桥断面、青洋山桥断面 COD、pH、SS、氨氮等 随机抽样 1天 有监测资质的监测单位 监理公司或业主 表7-11施工噪声监测计划 阶段 监测地点 监测频次 监测时间 实施机构 负责机构 施工 期 沿线较为敏感的学校和居民住宅集中区的施工现场 每季度1次 1天 有资质的监测单位 监理公司或业主 注：施工期监测根据是否施工相应调整监测频率。

营运期环境影响分析： 项目管网工程正常运行时无废气、废水、噪声产生，只有在管网营运期间管道清理检修时有少量堵塞物产生。 1、固体废物影响分析： 运营期间，管网检查井需要定期进行清理，会产生浮渣、泥沙等固体废弃物，经收集后运至云落垃圾填埋场处理。全部固废都得到综合利用和妥善安置，对周围环境影响不大。 2、环境风险影响分析： 建设项目建成后，在污水管网管线发生破裂、断裂和堵塞等突发事件时有可能涉及到环境污染，污染环境大气和水体。但本项目不属《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中管理范围之列，亦无重大危险源。 （1）事故应急防范措施 当管线发生破裂、断裂和堵塞等时，从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。为减小环境风险，本报告提出以下防范措施： ①加强项目管网质量的监控，从设计、选材、施工质量等环节把关，不断完善预防性措施，定期对管网进行巡查检漏，做好管网的日常养护和维修工作，做好管网的标识和工地的监护工作。当管道途径路段有重大工程施工时，及时将输送管网情况告知施工单位，消除管网安全隐患。同时根据管网的布局，在工程竣工后进行一次全面性的漏水普查，以便及早发现问题。 ②建立完善的管道爆漏应急预案，明确各级管理协调职责，确保的应急管理的长效机制，提高应对突发事件的快速反应能力。 ③一旦发现存在污水渗漏的情况，将在管道上游收水口进行堵封，对破损处进行修复。破损程度严重、修复耗时长的，在破损管道两端的检查井间用抽水泵及压力管来传输污水，避免污水流经破损管道。 ④当发现污水管阻塞时，应尽快安排人员进行抢修，组织维修人员对相应的管道进行清理疏通。管道疏通后应将场地清理干净，同时用清水进行清洗。组织人员对引发此次事情的情况进行原因分析，总结经验，以免类似问题再次发生。 （2）应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》，本项目不属应当依法进行环境应急预案备案的行业类别。 （3）结论 项目建成后，由于污水管道收集，消除了污水通过地面下渗污染地下水的途径，目前状态下城区原有污水未经处理直接排入河流，污水通过下渗对地下水造成一定的污染。管网运行后，城市污水集中汇入污水处理厂，将大大减少污水对地下水的渗漏，地下水环境将得到逐步的改善。另一方面，管网埋于地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处防渗措施不当可能会有污水渗漏，对地下水存在着一定的污染几率。但通过严格要求施工质量，这种影响是可以避免的。总体分析，该工程建成后将有助于消除地下水的污染途径，保护地下水环境。 城市污水管网工程即是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，将避免城市污水直接排入河道。污水通过污水管网进入污水厂，处理后达标排放，大大减少了排入河流的污染物，可有效的减少污染物排放总量，一定程度缓解了练江的污染，对改善占陇片区生态环境，保护练江水资源，提升城市形象起到了积极的作用。 3、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》【HJ964-2018】附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类项目，根据导则中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》【HJ610-2016】附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类地下水环境影响评价项目类别，可不开展地下水环境影响评价工作。 5、建设项目环保“三同时”工程验收 依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。项目环境保护“三同时”验收一览表见表7-12。 表7-12 环境保护“三同时”验收一览表 阶段 类别 污染物 防治措施 效果 施工期 废气 施工粉尘 洒水降尘、设置围挡、运输车辆进出场时先冲洗干净、规划好车辆运行路线与时间，控制行驶速度等 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。 废水 建筑场地的泥浆水和施工人员生活污水 设置沉淀池、做好必要的防护坡及引水渠、合理安排施工计划和施工程序、施工人员食宿尽量依靠周围居民点解决，避免生活污水的产生等 处理后回用，不外排 噪声 破砼路面产生的噪声、地面工程施工机械运行时产生的设备噪声、场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声等 选用低噪声设备、合理布设施工设备、采取临时消声屏障等 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求 固废 弃土、建筑垃圾 回收利用，余下运至云落垃圾填埋场处理 回收利用，余下运至云落垃圾填埋场处理 生态恢复 对附近农田、草地的影响、水土流失 加强施工组织管理、设置围挡、施工结束后若及时平整绿化、采取分区防治措施 确保周边农业生产活动不因本项目的建设受到影响、改善道路沿线的绿化景观。 环境管理 环境管理 专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期各项环境保护对策措施的落实，确保环保设施的正常运行。 交通环境 交通管理 结合本项目交通疏解设计，对施工路段沿线及周边地区采取必要的交通管理措施 营运期 固废 定期管理产生的浮渣、泥沙等 运至云落垃圾填埋场处理 综合利用和妥善安置 环境风险 管网管线发生破裂、断裂和堵塞等 加强项目管网质量的监控 降低环境风险 环境管理 环境管理 定期维护 / 6、环境保护设施投资 依据国家有关环境保护的法律、法规、制度的规定，对项目产生的废水、废气、噪声、固废等各种污染，必须采用有效治理措施，保证污染物排放达到相关的污染物排放标准和污染物总量控制要求。 本工程投资总计为8186.70万元。凡属污染治理和环境保护所需的装置、设备、工程设施均属环保设施，其投资全部计入环保投资共计240万元。工程环保设施及环保投资详见表7-13，环保投资占工程总投资2.9%。 表7-13 环保投资概算一览表 项目工程阶段 类别 防治措施 投资估算（万元） 施工期 废气 洒水降尘、设置围挡、运输车辆进出场时先冲洗干净、规划好车辆运行路线与时间，控制行驶速度等 50 废水 设置沉淀池、做好必要的防护坡及引水渠、合理安排施工计划和施工程序、施工人员食宿尽量依靠周围居民点解决，避免生活污水的产生等 50 噪声 选用低噪声设备、合理布设施工设备、采取临时消声屏障等 15 固废 回收利用，余下运至云落垃圾填埋场处理 50 生态恢复 加强施工组织管理、设置围挡、施工结束后若及时平整绿化、采取分区防治措施 50 施工管理及交通管理 加强管理，采取必要的交通管理措施 5 营运期 固废 运至云落垃圾填埋场处理 10 环境风险 加强项目管网质量的监控 5 环境管理 定期维护 5 合计 240

#### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水降尘和车辆停放管理，敏感区域工地周边设置移动式2米以上的波纹板 | 达到 （DB44/17-2001）第二时段及2018年修改清单无组织排放监控浓度限值。 |
|  | 施工机械废气、机动车尾气 | CO、THC、NOx | 加强维护保养 | 减轻废气、尾气等污染。 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 废水经过沉淀后再循环使用 | 经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后回用洒水降尘。 |
| 固 体 废 物 | 定向钻孔拖拉施工 | 弃土 | 运至云落垃圾填埋场处理 | 不直接排入环境。 |
|  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 回收利用，余下运至云落垃圾填埋场处理 |  |
|  | 运营期管道清理 | 浮渣、泥沙 | 运至云落垃圾填埋场处理 |  |
| 噪 声 | 施工期噪声：使用低噪声的设备，并禁止在午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-8：00）施工作业，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。 |
|  | 营运期噪声无噪声产生。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目采取《英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）可行性研究报告》推荐的施工方案，管道基本位于现状道路，无需征地拆迁。 项目部分管网线路沿线分布着大片的农田、草地等农业生态景观单位，农田作物以粮食作物和经济作物为主，如常见的蔬菜瓜果、水稻等，还有种植观赏和绿化植物的苗圃。本项目不占用农田和草地。 本项目的施工方式为牵引施工，该施工方式无需大面积开挖地面，对村道及路面影响较小。 项目施工期间应加强施工组织管理，施工时钻孔位置尽量选择远离农田和草地，严格按照设计要求进行施工，各类施工活动要严格限定在用地范围内，不得随意扩大施工范围，并在施工范围四周设置围挡，确保周边农田和草地不因本项目的建设受到影响。 本项目水土保持措施如下： 1）临时设施场地 对位于规划道路边的临时施工场地，在其周边设置排水沟，排水沟断面尺寸根据施工场地大小确定。完工后，对于土质场地采取干砌块石护面，防止洪水冲刷。 2）边坡 对于填方边坡及覆盖层较厚部位的开挖边坡，采用浆砌块石方格草皮护坡或草皮护坡。 3）弃土 施工弃土的处置和利用应先制定周密的计划，合理选择施工弃土和沟底淤泥的处置场地。四周设置必要的排水沟、排洪管道箱涵或挡土墙。严禁随意倾倒，避免弃土和弃渣被雨水冲入下游溪流。 4）植被恢复 对工程用地内必须破坏的植被要做好规划，禁止随意破坏施工区内的植物，施工完成后能恢复的要尽量恢复。 |

#### 全本公示

本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。 本项目于2020年3月13日在网站（http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/164）进行了全本公示，在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，公告照片可如下图所示。 建设单位承诺，将严格按照环评文件和环评批复文件中的要求，落实各项环保设施及措施，严格执行“三同时”制度，在施工期和营运期尽量做好污染物的防治工作，同时积极配合生态环境主管部门监督检查。 综上，在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在施工期和营运期间对居民生活及环境的影响，本项目在公示的过程中，未收到反馈回来的意见。

#### 结论与建议

1、项目概况 英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）位于广东省普宁市大坝镇，本项目新建污水管网31.264km，其中DN300污水支管24.705km，DN400污水压力管5.07km，D500污水主管1.489km。服务范围为：平林村、横山村、九江村、大坝村、新锡村、葫芦地村和寨河村等8个村（包含大坝居委）；近远期服务面积为：4.24km2。 本工程总投资8186.70万元，其中环保投资240万元。 2、项目选址及产业政策相符性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于该目录中的“第一类 鼓励类 二十二、城镇基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程……”，本项目位于普宁市，查阅《关于印发广东省主体功能区产业发展指导目录的通知》（粤发改产业〔2014〕210 号）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014 年本）》，普宁市属于国家及重点开发区域，本项目属于该目录中的“第一类 鼓励类 （二十二）城市基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程……”，因此符合国家和广东省产业政策。 本项目根据管网建设需求，灵活调整污水管线的敷设位置，污水干管收集系统；项目工程主要在路边进行，大大减小了施工面积，同时通过合理的环境保护措施将工程施工期造成的环境影响维持在可控范围，工程可实施性相对较好。因此本项目选址选线合理。 3、环境质量现状 地表水：工程涉及的河流为练江及练江支流，根据《广东省地表水环境功能区划》（2011年），练江（普宁寒妈径至潮阳海门段）属于Ⅴ类水功能区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。监测数据表明，下村大桥断面监测指标溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷平均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准的限值要求；青洋山桥断面监测指标溶解氧、氨氮、总磷平均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准的限值要求，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准的限值要求。表明练江现水质量属于劣Ⅴ类水，属于重度污染。超标原因主要是受部分沿岸乡镇居民生活污水未经处理直接排入河流的影响。 环境空气：项目所在区域的环境空气中评价因子项目所在区域的环境空气中评价因子NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及2018年修改单二级标准，说明所在区域环境质量较好。 噪声：监测结果表明，建设项目沿线区域昼间与夜间等效连续声级值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类评价标准[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]的限值要求，区域噪声环境质量良好。 4、施工期环境影响分析结论 （1）废水排放环境影响分析 本项目施工废水主要为泥浆水、砂石冲洗水、设备车辆冲洗水等施工废水，经集水沉砂池和排水沟沉淀处理后，回用于施工洒水降尘；项目建设地未建设施工营地，不设临时宿舍、办公区域，无生活污水产生。 因此，项目施工作业期间对施工区域的水质影响范围和程度有限，不会影响水功能区的水质类别。 项目建设地未建设施工营地，施工人员产生的生活废水，其产生量较少，因此不会对当地水环境质量产生影响。 因此，项目施工作业期间对施工区域的水质影响范围和程度有限，则该项目施工期对水环境是可以接受的。 （2）大气环境影响分析 本项目建设施工过程中产生的废气主要为运输车辆排放的废气、汽车运输装卸过程的扬尘等，主要污染因子是NO2、CO、THC和扬尘。在采取洒水压尘，工地周边设置移动式2米以上波纹板等措施后，施工扬尘不会对周边各敏感点产生明显的影响；施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，由于排放量不大，所以对当地环境空气质量造成的影响是可接受的。 （3）施工期对周边环境的噪声影响是暂时的，随着施工期的结束，其对周边环境的不利影响随之结束。 建设单位应采取合理安排施工时间、注意施工机械保养与维护及隔声、减振等各种有效治理措施，并严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)中的规定，则该项目施工期对周围环境是可以接受的。 （4）固废环境影响分析 项目不设临时宿舍、办公区域，施工人员不在施工场地食宿，依靠周围居民点解决食宿问题，因此不产生生活垃圾；本项目弃方、未能回收利用的建筑垃圾均运至云落垃圾填埋场处理，不随处堆放，对周边环境是可以接受的。 （5）生态环境影响分析 本项目施工对附近农田、草地等生态系统的破坏以及水土流失的影响是暂时的，随施工完成而终止。在落实本报告提出的防治措施和水土保持措施，本项目施工期对附近农田、草地等生态系统的影响是可接受的。因此，本项目对生态环境的影响不大。 （6）交通环境影响分析 本项目为管道敷设工程，施工期将对周边交通产生一定不良影响，因施工场所在道路及居民区中，为避免非施工人员误入施工场所造成意外，施工现场应做好围蔽工作，并采取有效的交通影响减缓措施。结合本项目交通疏解设计，对施工路段沿线及周边地区采取必要的交通管理措施，本项目在施工期间对道路交通影响能达到最小。 5、营运期环境影响分析结论 （1）环境影响分析结论 项目管网工程正常运行时无废气、废水、噪声产生，只有在管网营运期间管道清理检修时有少量堵塞物产生，该部分固废运至云落垃圾填埋场处理。固体废物经上述措施处理后，对周边环境的影响是可以接受的。 （2）土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》【HJ964-2018】附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类项目，根据导则中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （3）地下水环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》【HJ610-2016】附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类地下水环境影响评价项目类别，可不开展地下水环境影响评价工作。 （4）环境风险分析结论 在污水管网管线发生破裂、断裂和堵塞等突发事件时有可能涉及到环境污染，通过加强项目管网质量的监控，建立完善的管道爆漏应急预案等措施后，能有效的预防事故的发生。企业在认真落实环境风险事故防范措施，在各项措施落实到位，严格执行“三同时”制度的前提下，该项目的环境风险是可以接受的。 6、环保措施建议 （1）项目建设过程中应严格落实环保防治措施、确保环保资金及时到位。 （2）做好施工管理，建立施工期环境保护监理机构，设专人负责项目施工期间的环境管理工作，负责施工人员培训、施工过程监理，完善其职责、措施、工作内容及权利。 （3）加强施工期间对城市市政设施、植被的保护，做好恢复工作。 （4）对于因管网工程铺设而破坏的植被，待施工完成后应尽快恢复。 （5）管道出现问题要及时检修，以免造成积水，引起地表塌陷，给地表植被造成不良影响。 7、公众参与调查结论 本项目于2020年3月13日在网站（http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/164）进行了全本公示，在公示的期间内，没有收到公众提交的反馈意见。 8、综合结论 英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）位符合国家及广东省的产业政策要求，选址选线合理。项目施工期和营运期产生的各项污染物如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，严格执行“三同时”制度，则项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。 综上所述，该项目选址合理，在落实以上防治措施条件下，可以使该项目对环境的影响减小到最低程度，从环保角度看该项目的建设是可行的。 普宁市城市管理和综合执法局声明： 本单位认可本报告的全部内容。 单位法人或授权人签名： 年 月 日

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目服务范围图 附图3 项目管道布置总平面图 附图4 项目敏感点分布图 附图5 项目声环境监测点位图 附图6 揭阳市生态分级控制图 附图7 普宁市城市总体规划示意图 附件1 委托书 附件2 发改批复 附件3 会议纪要 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 附件6 全本公示 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

## 附件1 环评单位

附件2 建设单位承诺书

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号），特对报批 英歌山（大坝）污水处理厂配套管网二期工程（大坝镇区）环境影响评价文件做出如下承诺：

1、我们共同承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

3、我们承诺廉洁自律，严格依照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

普宁市城市管理和综合执法局

法定代表人（签名）

年    月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

# Text boxes

报告表编号

年

编号

测量放线

开挖至基地

覆土及路面修复

开挖上部

扬尘、废水、噪声、固废

基槽放管

固废

开挖管渠

敷设管道

覆土及路面修复

废气

固废

废气

固废

噪声、废水

施工准备

工具头入井内

管道顶进

顶进设备安装

设备转移

管道顶进结束

管道拼装

扬尘、废水、噪声、固废

挖运土